## Slide 1
IT2004.CH201
Kiến Trúc Bộ Nhớ Phi Khả Biến Dựa Trên ReRAM/PCM và Ứng Dụng Trong Storage-Class Memory (SCM)
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
TS. Nguyễn Mạnh Thảo
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
Phan Văn Minh - 250202014
Bùi Tấn Hưng - 250202039
Nguyễn Tấn Đạt - 250202033
Đinh Hoàng Lộc - 250202011
Dương Hiển Thế - 250202054

## Slide 2
01. Đặt vấn đề: Giới hạn phân cấp bộ nhớ truyền thống
02. Công nghệ PCM: Nguyên lý, thiết kế và thách thức
03. Công nghệ ReRAM: Cơ chế vật lý & cấu trúc Crossbar
04. Processing-In-Memory (PIM): Ứng dụng ReRAM tính toán
05. Storage-Class Memory: Khái niệm & hướng nghiên cứu
06. Case study: Intel Optane DC PMM thực tế
07. Đánh giá tổng hợp: So sánh định lượng & tương lai
08. Tổng kết & Thảo luận: Kết luận khoa học
→
→
→
→
→
→
→
→
Nội dung trình bày

## Slide 3
Khoảng trống lớn về hiệu năng (Memory Wall)
Mô hình phân cấp hiện tại tạo ra điểm nghẽn nghiêm trọng giữa hai tầng chính:
SRAM/DRAM: Tốc độ cực nhanh nhưng có tính chất volatile (mất điện dữ liệu biến mất) và chi phí sản xuất cực kỳ đắt đỏ.
Flash/SSD: Dung lượng lớn, phi khả biến, giá thành rẻ nhưng tốc độ truy cập chậm hơn DRAM tới 1.000 lần và truy cập theo block.
"Ứng dụng hiện đại cần bộ nhớ vừa có tốc độ tiệm cận DRAM, vừa bền bỉ lưu trữ bền như Flash — không một công nghệ truyền thống nào đáp ứng đồng thời cả hai."
→
→
Vấn đề của phân cấp bộ nhớ truyền thống
Notes: Máy tính hiện tại dùng hai loại bộ nhớ chính: RAM — rất nhanh nhưng mất dữ liệu khi tắt điện, và ổ SSD hoặc HDD — lưu dữ liệu bền nhưng chậm hơn RAM khoảng một nghìn lần
Vấn đề là không có gì ở giữa. Khi ứng dụng cần xử lý lượng dữ liệu lớn — ví dụ huấn luyện AI hay phân tích dữ liệu thực thời — CPU liên tục phải chờ dữ liệu đi từ ổ cứng lên RAM. Cái khoảng trống này người ta gọi là Memory Wall — bức tường hiệu năng.

## Slide 4
Mặc dù bộ nhớ Flash NAND liên tục giảm giá thành và tăng mật độ nhờ công nghệ 3D Stacked, các giới hạn vật lý cốt lõi ngăn cản nó tiến gần tới CPU.
Đặc tính so sánh | DRAM (Chuẩn bộ nhớ chính) | Flash NAND (Chuẩn lưu trữ) | Ý nghĩa kỹ thuật
Giao diện truy cập | Load / Store (Theo byte) | I/O Controller (Theo block/page) | Flash không hỗ trợ truy cập trực tiếp ngẫu nhiên địa chỉ byte.
Độ trễ trung bình (Latency) | ~81 ns | ~100 µs | Flash chậm hơn DRAM khoảng 1.000 lần.
Độ bền ghi dữ liệu (Endurance) | Thực tế vô hạn (>1016) | 1.000 – 100.000 chu kỳ | Tế bào điện tích bị suy hao vật lý nhanh chóng theo chu kỳ ghi.
Bảo toàn năng lượng | Volatile (Cần refresh liên tục) | Non-volatile | DRAM hao phí năng lượng tĩnh rất lớn cho chu kỳ làm tươi.
Kết luận: Flash NAND hoàn toàn bất khả thi cho việc đóng vai trò bộ nhớ trực tiếp của CPU. Chúng ta bắt buộc phải tìm kiếm các hạt vật lý mới hoạt động dựa trên điện trở để giải bài toán này.
Tại sao Flash không thể thay thế DRAM?

## Slide 5
Lưu dữ liệu bằng trạng thái pha vật liệu
PCM sử dụng lớp vật liệu chalcogenide hợp kim Ge₂Sb₂Te₅ (GST) biến đổi cấu trúc tinh thể khi chịu tác động nhiệt lượng.
Trạng thái RESET (Ghi 1): Áp xung dòng điện cường độ cao trong thời gian cực ngắn → Nung chảy GST vượt nhiệt độ nóng chảy (T_m) → Làm nguội nhanh tạo cấu trúc Amorphous vô định hình (Điện trở rất cao).
Trạng thái SET (Ghi 0): Áp xung dòng điện vừa phải, thời gian lâu hơn → Ủ nhiệt giữa nhiệt độ kết tinh (T_c) và nóng chảy (T_m) → Cấu trúc Crystalline tinh thể hóa tự nhiên (Điện trở rất thấp).
Thao tác Đọc: Áp dòng điện siêu nhỏ đo giá trị điện trở (R), không gây nhiễu trạng thái pha.
→
→
→
AMORPHOUS PHASE (RESET)
Cấu trúc phân tử hỗn loạn, kìm hãm electron di chuyển
CRYSTALLINE PHASE (SET)
Cấu trúc tinh thể ngăn nắp, cho phép dòng điện chạy tự do
Phase Change Memory (PCM): Nguyên lý hoạt động

## Slide 6
Resistance Drift
Điện trở của vùng vô định hình (Amorphous) không ổn định tuyệt đối mà tự tăng dần theo thời gian theo mô hình số mũ:
Đây là trở ngại chết người của công nghệ ô nhớ đa cấp (MLC) vì các trạng thái trung gian bị trôi lệch, dẫn tới lỗi đọc dữ liệu.
Mâu thuẫn nhiệt độ
Nghiên cứu vật liệu GST đối mặt với bài toán tối ưu trung tâm cực khó giải quyết đồng thời hai yếu tố:
Dòng RESET quá cao
Quá trình nung chảy GST yêu cầu dòng điện mật độ cực lớn từ 10 đến 40 MA/cm².
Cải tiến cấu trúc: Sự chuyển dịch thiết kế từ Mushroom → Edge-contact → μTrench → Confined Cell giúp thu nhỏ tiết diện tiếp xúc, giảm dòng điện RESET tới hơn 65%.
Yêu cầu lưu trữ lâu dài: Trạng thái amorphous phải cực kỳ ổn định ở nhiệt độ vận hành công nghiệp (85°C - 150°C), không tự biến đổi.
Yêu cầu tốc độ: Khi ghi dữ liệu, vật liệu phải chuyển pha tinh thể cực nhanh ở mức nano giây.
→
→
PCM: Thách thức vật lý lớn nhất

## Slide 7
Selector quyết định kích thước vật lý thực
Bản thân ô nhớ PCM rất nhỏ, nhưng để tích hợp vào mạng lưới mật độ cao không bị dòng điện đi lạc nhiễu sóng, mỗi ô nhớ bắt buộc phải đi kèm một Selector đóng ngắt.
Các phương án Selector: MOSFET, BJT, Diode, Metal-Insulator Transition (MIT), Ovonic Threshold Switch (OTS).
Mục tiêu kỹ thuật: Đạt tỉ lệ ON/OFF > 10⁶, dòng mở cực cao để đủ cung cấp dòng RESET, tương thích nhiệt độ chế tạo CMOS dưới 450°C.
Giải pháp MLC: Lưu trữ từ 2 đến 4 bit trên một ô đơn nhờ phân đoạn các dải điện trở khác nhau, tuy nhiên quá trình ghi sẽ yêu cầu thuật toán kiểm duyệt (Read-Verify-Write) kéo dài độ trễ.
→
→
SƠ ĐỒ CẤU TRÚC 1 Ô NHỚ PCM + SELECTOR
Mật độ tổng thể của tấm wafer PCM phụ thuộc 100% vào việc thu nhỏ linh kiện Selector này.
(Chứa vật liệu GST)
(Chặn dòng ký sinh)
Nút thắt mật độ: Bộ chọn ô nhớ (Selector)

## Slide 8
Tiềm năng thu nhỏ: Vật liệu GST vẫn giữ đầy đủ các đặc tính hóa học chuyển pha ở quy mô hiển vi đến ~1.8 nm. Rào cản thu nhỏ cấu trúc PCM thương mại (đang ở mức 90nm - 45nm) hiện tại hoàn toàn nằm ở công nghệ sản xuất linh kiện Selector.
01. Stuck-open Void
Qua nhiều chu kỳ giãn nở nhiệt cực hạn, các khoảng trống (void) cơ học hình thành tại điểm giao cắt giữa điện cực sưởi và vật liệu GST, khiến ô nhớ bị kẹt vĩnh viễn ở trạng thái cách điện không thể ghi lại.
02. Stuck-close Phase
Sự khuếch tán không đồng đều của nguyên tử khiến nguyên tố Antimon (Sb) tụ tập nhiều bất thường sát điện cực. Hiện tượng này làm nhiệt độ kết tinh cục bộ sụt giảm mạnh, khóa chặt ô nhớ vào trạng thái dẫn điện.
03. Thermal Crosstalk
Nhiệt độ sinh ra trong quá trình RESET (ghi 1) của một ô nhớ có xu hướng khuếch tán ngang qua silicon làm tăng nhiệt độ ô lân cận, vô tình kết tinh lại các ô kề bên ngoài ý muốn khi mật độ đạt ngưỡng siêu nhỏ.
Cơ chế suy giảm vật lý và lỗi trên ô nhớ PCM

## Slide 9
CÔNG NGHỆ MEMRISTOR ĐỘT PHÁ
Cấu trúc Metal-Insulator-Metal (MIM)
Đơn giản hơn đáng kể so với cấu trúc phức tạp của PCM, ReRAM hoạt động bằng cách tạo lập hoặc phá hủy các sợi dẫn điện siêu nhỏ (Filament) thông qua lớp oxide điện môi trung gian.
Quá trình tạo sợi dẫn (SET - HRS sang LRS): Áp điện tích phân cực thuận kích hoạt các vacancy oxy di chuyển tụ tập thành một cầu nối kim loại nối liền hai cực của ô nhớ (Trạng thái điện trở thấp LRS).
Quá trình phá hủy (RESET - LRS sang HRS): Áp điện áp ngược kéo các vacancy oxy tản ra làm đứt gãy mạch liên kết (Trạng thái điện trở cao HRS).
Vật liệu Oxide điển hình: NiO, HfO₂, ZrO₂, TiO₂ tích hợp cực tốt trên nền CMOS tiêu chuẩn.
→
→
→
HRS (High Resistance State)
Lớp Oxide nguyên vẹn, sợi dẫn bị đứt quãng
LRS (Low Resistance State)
Sợi vacancy kết nối hai điện cực hoàn hảo
Resistive RAM (ReRAM): Cấu trúc & Cơ chế Filament

## Slide 10
Cấu trúc Crossbar thuần (Mật độ tối đa 4F²)
Bố trí các ô ReRAM tại giao điểm của các hàng và cột vuông góc tạo nên mật độ nén dữ liệu vật lý hoàn hảo nhất.
Vấn đề dòng ký sinh (Sneak-path): Khi thực hiện đọc một ô nhớ mục tiêu, dòng điện có xu hướng chạy rò rỉ qua các ô kề cận có điện trở thấp kế bên, làm sai lệch kết quả đo lường.
Giải pháp 1T1R (Một Transistor - Một Điện Trở): Tích hợp thêm một transistor nhỏ chặn đứng các lối đi vòng của dòng điện phụ.
Đánh đổi kỹ thuật: Ngăn chặn hoàn hảo sneak-path nhưng diện tích mỗi ô tăng lên, làm giảm mật độ lưu trữ tổng thể của tấm silicon.
Dữ liệu độ bền ReRAM vượt trội hơn rõ rệt so với công nghệ lưu trữ Flash NAND truyền thống, tiệm cận các thông số tiêu chuẩn của bộ nhớ hệ thống.
→
→
→
BÁO CÁO ĐỘ TIN CẬY RERAM
> 10 Năm
Thời gian lưu trữ (Retention)
> 106 Chu kỳ
Độ bền ghi (Endurance)
Mảng Crossbar ReRAM và Hiểm Họa Dòng Ký Sinh (Sneak-path)

## Slide 11
Xóa bỏ ranh giới giữa Lưu Trữ và Tính Toán
Bằng cách sử dụng mảng Crossbar như một ma trận dẫn nạp tĩnh G (Conductance), các phép toán nhân-tích-lũy phức tạp trong AI được giải quyết tức thời trong môi trường phần cứng vật lý.
Định luật Ohm & Kirchhoff: Điện áp đầu vào V_i áp vào hàng dọc, dòng điện đầu ra I_j thu được tại chân các cột chính là kết quả phép tính ma trận trực tiếp.
Bẻ gãy rào cản "Memory Wall": Phép toán diễn ra đồng thời trong 1 bước duy nhất, không cần di chuyển dữ liệu liên tục từ Memory sang CPU/GPU.
MÔ PHỎNG PHÉP NHÂN MA TRẬN PHẦN CỨNG
Toàn bộ ma trận tham số neural network được lưu cố định trực tiếp bên trong các ô nhớ ReRAM.
→
→
Đầu vào Voltage (V) | Trọng số Conductance (G) | Kết quả Dòng điện (I)
V1 = 0.5V | G11 = 2 mS (Bit 1) | I1 = 1.0 mA
V2 = 0.2V | G21 = 0.5 mS (Bit 0) | I2 = 0.1 mA
ReRAM Trong Tính Toán: Analog Dot-Product Engine

## Slide 12
Sử dụng mảng Crossbar ReRAM để liên kết thành một chuỗi pipeline tính toán xử lý dữ liệu song song cực kỳ hiệu quả.
QUY TRÌNH PIPELINE TRUYỀN DỮ LIỆU PHẦN CỨNG
Kiến trúc ISAAC
Bố trí phân cấp hệ thống thành các Tile Crossbar độc lập, tính toán phân tán song song, cải thiện vượt bậc hiệu năng năng lượng và thông lượng so với kiến trúc von Neumann.
Kiến trúc PipeLayer
Xây dựng cơ chế pipeline xử lý dữ liệu đồng thời giữa các lớp mạng khác nhau, tăng cường khả năng xử lý song song khối lượng dữ liệu khổng lồ theo lô (Batch Processing).
Kiến Trúc Chip AI Neuromorphic: ISAAC và PipeLayer

## Slide 13
Điểm nghẽn diện tích & điện năng: ADC/DAC
Dù mảng analog crossbar ReRAM có kích thước siêu nhỏ, quá trình tính toán bắt buộc phải sử dụng các bộ chuyển đổi Analog-to-Digital (ADC) và Digital-to-Analog (DAC).
ADC/DAC chiếm tới 85% - 98% diện tích thực và điện năng tiêu thụ toàn chip!
Lỗi cứng Stuck-At: Một tỉ lệ ô nhớ bị kẹt cứng ở mức 0 hoặc 1 do suy hao chế tạo. Xử lý phần mềm bằng kỹ thuật huấn luyện bù lỗi (Fault-aware training).
Resistance Drift: Điện trở vùng amorphous tự tăng theo R(t)=R₀(t/t₀)^ν, làm sai lệch conductance lưu trong ô nhớ theo thời gian.
Process Variation: Sai số lệch điện trở do độ dày lớp mỏng vật liệu không đồng đều trên wafer silicon.
Thiếu công cụ mô phỏng mở: Chưa có prototype phần cứng quy mô lớn để kiểm chứng kết quả nghiên cứu ở mức chip thực tế.
PHÂN BỔ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH TRÊN CHIP AI RERAM
→
→
Nút Thắt Hệ Thống: Thách Thức của ReRAM Accelerator

## Slide 14
Storage-Class Memory là một lớp công nghệ lưu trữ hoàn toàn mới, hòa trộn tốc độ của DRAM và độ bền lưu trữ của ổ cứng Flash.
TẦNG 1
SRAM Cache
Độ trễ <1ns. Cực đắt, dung lượng siêu nhỏ tích hợp sẵn trong vi xử lý CPU.
TẦNG 2
DRAM Memory
Độ trễ ~10ns. Bộ nhớ chính hệ thống, bay màu dữ liệu khi ngắt nguồn điện.
TẦNG SCM (MỚI)
Storage-Class
Độ trễ ~100ns. Khả năng truy cập theo Byte, lưu trữ dữ liệu bền bỉ.
TẦNG 4
NAND Flash SSD
Độ trễ ~100µs. Lưu trữ dung lượng lớn, giá thành rẻ, truy cập Block.
Không cần Refresh: Loại bỏ 100% dòng điện rò rỉ và năng lượng tĩnh hao hụt của bộ nhớ DRAM.
Mật độ tối ưu cao: PCM và ReRAM hỗ trợ cấu trúc xếp chồng nhiều lớp 3D thẳng đứng.
Truy cập ngẫu nhiên Byte: Hệ điều hành có thể thao tác ghi đọc từng địa chỉ 1-byte trực tiếp.
Bảo vệ dữ liệu tức thì: Giảm thiểu tối đa rủi ro mất mát dữ liệu khi gặp sự cố ngắt nguồn điện đột ngột.
→
→
→
→
Storage-Class Memory (SCM): Lấp Đầy Khoảng Trống

## Slide 15
Công nghệ bộ nhớ | Diện tích ô nhớ (F²) | Độ trễ Đọc (Read) | Độ trễ Ghi (Write) | Độ bền (Endurance) | Điện năng chờ tĩnh
NAND Flash | 4 | ~100 µs | ~1 ms | 10⁴–10⁵ | 0 (Tuyệt vời)
DRAM | 6 | 50 ns | 50 ns | Thực tế vô hạn | Rất cao (Do chu kỳ refresh)
PCM (SCM Candidate) | 8 | 20 - 50 ns | 500 ns | 10⁸–10⁹ | 0 (Không hao phí)
ReRAM (SCM Candidate) | 4 - 10 | 10 ns | 50 ns | 1011 | 0 (Không hao phí)
Lưu ý thực tế: Thử nghiệm đo đạc thực tế của bộ nhớ Intel Optane (dựa trên PCM) cho thấy độ trễ đọc ngẫu nhiên rơi vào khoảng ~305 ns. Sự chênh lệch này là do các rào cản từ giao thức bus phần cứng hệ thống và thuật toán kiểm tra lỗi (ECC) hoạt động song song.
So Sánh Định Lượng Giữa SCM Và Các Công Nghệ Truyền Thống

## Slide 16
1. Wear-Leveling
Phân phối đồng đều áp lực ghi dữ liệu lên toàn bộ mảng silicon để ngăn ngừa lỗi phá hủy tế bào cục bộ.
2. Error Correction
SCM yêu cầu thuật toán sửa lỗi phần cứng đa cấp cực kỳ phức tạp để quản lý các trạng thái đa bit.
3. Tối ưu hiệu năng ghi
Giảm thiểu rào cản độ trễ lớn của quá trình chuyển trạng thái tinh thể vật liệu.
4. Bảo vệ chống Drift
Xây dựng cơ chế chống hiện tượng tự trôi điện trở theo thời gian của trạng thái vô định hình.
ECP: Thêm mảng con trỏ sửa lỗi ghi dự phòng.
EPAC: Thuật toán hoán đổi địa chỉ ngẫu nhiên.
Thiết kế mã ECC đa cấp tối ưu riêng cho MLC PCM.
Khả năng tự động cô lập điểm lỗi cứng trên mảng nhớ.
PreSET: Nạp sẵn năng lượng dòng điện hỗ trợ.
MaxPB: Phép song song hóa ghi cấp trang độc lập.
Guardband: Thiết lập vùng đệm điện trở biên an toàn.
Thuật toán tự động hiệu chuẩn điện trở định kỳ.
→
→
→
→
→
→
→
→
Các Hướng Nghiên Cứu Tối Ưu Hóa Storage-Class Memory

## Slide 17
Sản phẩm SCM thương mại thực tế đầu tiên
Được phát triển dựa trên cấu trúc liên kết 3D XPoint bí mật (thực chất là một nhánh cải tiến của công nghệ Phase Change Memory).
Giao diện phần cứng: Kết nối trực tiếp qua khe DIMM vật lý của DRAM thông qua giao thức chuẩn hóa DDR-T.
Phân đoạn đọc ghi tối thiểu: Hoạt động nội bộ ở phân mảnh 256-Byte (khác hoàn toàn với cache line 64-Byte của CPU hiện đại), đòi hỏi các kỹ sư phần mềm phải thiết kế căn chỉnh dữ liệu cực kỳ chi tiết.
→
→
Case Study: Intel Optane DC Persistent Memory
Chế độ | Đặc điểm | Phù hợp cho
Memory Mode | DRAM làm cache; Optane mở rộng RAM; dữ liệu bay khi mất điện | Tăng dung lượng RAM không cần persistence
App Direct Mode | Truy cập trực tiếp; không DRAM cache; dùng sfence/clwb để đảm bảo nhất quán | Persistent data structures, database

## Slide 18
Kết quả nghiên cứu thực nghiệm độc lập kéo dài hơn 330 giờ đo đạc chi tiết của giáo sư Izraelevitz và các cộng sự (2019) chỉ ra hành vi thực tế:
Thông số kiểm thử hiệu năng | DRAM Hệ thống | Intel Optane (App Direct Mode) | Đánh giá kỹ thuật từ nhóm nghiên cứu
Random Read Latency (Độ trễ đọc) | ~81 ns | ~305 ns | Chậm hơn DRAM khoảng 3-4 lần do gánh nặng ECC phần cứng.
Random Write Latency (Độ trễ ghi) | ~81 ns | ~94 ns | Hiệu năng ghi cực kỳ ấn tượng nhờ bộ nhớ đệm pin nội bộ XPBuffer.
Tính bất đối xứng Đọc / Ghi | Hoàn toàn cân bằng | Ghi nhanh hơn Đọc | Đảo ngược hoàn toàn so với nguyên lý Flash NAND (Đọc nhanh, Ghi chậm).
Băng thông đọc tuần tự | Cực cao (~100 GB/s) | Thấp hơn DRAM 2 - 3x | Đạt hiệu suất tối đa khi sử dụng nhiều luồng song song (Multi-threaded).
Phát hiện khoa học: Việc giả lập bộ nhớ phi khả biến bằng phần mềm trên nền DRAM hoàn toàn không tái hiện chính xác được các hành vi vật lý bất đối xứng của linh kiện thực tế.
Kết Quả Đo Đạc Thực Tế Module Intel Optane (TL3)

## Slide 19
Đặc tính vật lý | DRAM | PCM (SCM) | ReRAM (SCM) | Intel Optane | NAND Flash
Khả năng giữ điện (Volatile) | Có | Không | Không | Không | Không
Truy cập địa chỉ Byte | Có | Có | Có | Có | Không (Block I/O)
Kích thước ô nhớ vật lý (F²) | 6 | 8 | 4 - 10 | ~4 (Cấu trúc 3D XPoint) | 4
Yêu cầu linh kiện Selector | 1T1C | Bắt buộc hoàn toàn | Tùy chọn thiết kế | Có (Dùng OTS) | Không bắt buộc
Độ bền ghi giới hạn (Chu kỳ) | Vô hạn | 10⁸–10⁹ | 1011 | ~10⁶–10⁷ | 10⁴–10⁵
"Không tồn tại một công nghệ tối ưu hoàn hảo mọi mặt — Storage-Class Memory đại diện cho nghệ thuật đánh đổi vật lý có kiểm soát."
Tổng Kết So Sánh Toàn Diện Các Công Nghệ Bộ Nhớ

## Slide 20
Tương lai lai hóa bộ nhớ:
Thiết kế hệ thống lai (Hybrid Memory DRAM + SCM) song song với nghiên cứu kiến trúc tính toán trong bộ nhớ (ReRAM PIM) đang là hai mũi nhọn khoa học nhận được đầu tư mạnh mẽ nhất hiện nay.
PCM & ReRAM hoàn toàn khả thi làm SCM: PCM sở hữu sự chín muồi vượt bậc trong dây chuyền chế tạo công nghiệp, trong khi ReRAM chứng minh tiềm năng mật độ và cấu trúc đơn giản, tiết kiệm năng lượng hơn hẳn.
Thực tế thương mại từ Intel Optane: Chứng minh sự tồn tại thực tế của SCM nhưng cảnh báo các rào cản độ trễ hệ thống (~305 ns) cao hơn lý thuyết phòng thí nghiệm, đòi hỏi sự cải cách toàn diện từ hệ điều hành và trình biên dịch.
→
→
Kết Luận và Định Hướng Phát Triển Tương Lai
“NVM đang chuyển phân cấp bộ nhớ từ các tầng rời rạc thành một phổ liên tục — người thiết kế hệ thống có thêm lựa chọn nhưng cũng thêm phức tạp.”

## Slide 21
1.
H.-S. P. Wong et al., "Phase Change Memory," Proceedings of the IEEE, vol. 98, no. 12, pp. 2201-2227, 2010.
2.
S. Mittal, "A Survey of ReRAM-Based Architectures for Processing-In-Memory and Neural Networks," Machine Learning and Knowledge Extraction, vol. 1, no. 1, pp. 75-114, 2018.
3.
J. Izraelevitz et al., "Basic Performance Measurements of the Intel Optane DC Persistent Memory Module," arXiv preprint arXiv:1903.05714, 2019.
4.
J. S. Meena et al., "Overview of Emerging Nonvolatile Memory Technologies," Nanoscale Research Letters, vol. 9, no. 526, 2014.
5.
H. Kamath et al., "A Survey of Storage Class Memory," IETE Technical Review, 2019.
Tài Liệu Tham Khảo Chính

## Slide 22
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/abJvHkFJq5MRkRLsQ8mPZP.jpg
Source: revive-global.com
https://cdn.prod.website-files.com/631605a86f78cea4454ab295/699f85b902efc692ea05e53a_DDR4%20Paradox%20feature%20.png
Source: sourceability.com
Image Sources